## Slide 1
基于PROTEUS的PCB设计

## Slide 2
目 录
法制——规则设置
布局——先谋后动
从原理图到PCB最后的的完善
布线——自动&手动
输出——交付生产加工
1
1
2
3
4
5

## Slide 3
一、从原理图到PCB最后的的完善——用设计流览器钮检查封装

## Slide 4
右击设置封装
一、从原理图到PCB最后的的完善——设置封装

## Slide 5
1
2：对引脚分配焊盘
3
一、从原理图到PCB最后的的完善——设置封装
4
5

## Slide 6
一、从原理图到PCB最后的的完善——元件编号
？
缺PCB封装
注意引脚与焊盘对应
缺元件编号：元件身份证号，若要出现在PCB，它必须，唯一!!!

## Slide 7
二、法制——规则设置
安全间距
规则应用至层、网络类
有默认规则
也可新建、删除规则
全局

## Slide 8
二、法制——规则设置
某布线网络类的
层配置、
布线风格、
过孔类型
局部线宽等

## Slide 9
二、法制——规则设置
前两项中“default”所指的设定

## Slide 10
三、布局——先谋后动
先布置与机械结构有关、占位置大、处于核心地位的关键元件；再布置其它元件。在布局过程中，可能因布局不好造成布不通或是布局质量差，则需要调整布局。
1、绘制PCB板框
2D按钮
2D方框；P1，起点坐标X，Y；P2：终端坐标X，Y； 2D框体宽， 高 ；DRC报告
光标点坐标
①点击确定边框 第一个顶点
② 移动光标，移动到对角顶点，画出边框，左击，确认边框

## Slide 11
三、布局——先谋后动
2、手工布局
无网表
有网表
元件搬家：
有元件，有连接关系的飞线、有远近的力向量
封装复制：
无元件，无飞线、力向量
可现场设置飞线

## Slide 12
三、布局——先谋后动
元器件封装列表

## Slide 13
四、布线——自动&手动

## Slide 14
四、布线——自动布线配置
@ 扇出修改：从SMD焊盘过孔进行逃逸布线，使布线时容易连接到焊盘。
@ 布线修改：超过50对布线效果没有明显的改善。
@ 清除修改：将以高过孔代价撤消、重布每个网络，以最高的代价制作安全间距和克服违规。默
认值对大多数板是足够用了。
@ 重复次数：重复进行Routing Pass、Cleaning Pass的次数。该自动布线器是基于形状的布线
器，所以重复布线、清除有助于达到高的布通率。默认值对大多数PCB足够了，但
对更复杂或高密度板，增加此值有好处。
@ 过滤修改：在布线器完成指定的重复布线、撤消的次数后执行，撤消任何有冲突的线。默认值
对大多数设计是足够的了。
@ 重转角修改：拐角优化，是布线的最后一步，将90度走线改为45度或135度以减少线长。

## Slide 15
四、布线——自动布线的设计规则
设计规则对布线器提供了附加的引导，并指出默认的布线运算法则。默认值对绝大多数设计是足够用的。
@布线网格：指定默认的布线网格，建议布线器优先采用网格来放置导线，但不会受限于布线网格。
@过孔网络：指定默认的过孔网格，是布线器在放置过孔时优先采用的网格，但不会将过孔限制到网格。
@是否允许脱离网格布线：该选项默认是打开的，决定了布线器是否基于网格布线，或在必要时非网格布线。强烈建议保留默认设置，因为关闭它在大多数情况下对布线器造成不利影响。
@是否使用自动缩颈：使能自动缩颈。

## Slide 16
四、布线——布线冲突处理
布线器是基于成本计算工作的，所以它首先根据理想位置布线，然后增加非法导线成本直到无冲突存在。该选项设置ARES按以下两种如何处理冲突：
@将冲突视为未连接：当布线与其它线相交或是非法时，布线器被中止或停止布线，非法布线也被删除未完成的布线保持飞线连接状态。
@将冲突视为非法走线：选中该项时，所有的冲突被当作非法导线（显示违反设计规则，以黄色闪显）。

## Slide 17
四、布线——CRC错误

## Slide 18
四、布线——实时自动DRC检测

## Slide 19
四、布线——查看网络类下的线型

## Slide 20
四、布线——评估布线

## Slide 21
四、布线——敷铜（整板）

## Slide 22
四、布线——敷铜（局部）

## Slide 23
四、布线——敷铜类型
Solid
Outline
Hatched
Empty
Compatible

## Slide 24
四、布线——敷铜的几个重要尺寸

## Slide 25
四、布线——泪滴设置
是焊盘与导线或者是导线与导孔之间的滴装连接过度，设置泪滴的目的是在电路板受到巨大外力的冲撞时，避免导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开，另外，设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观。
泪滴的作用是避免信号线宽突然变小而造成反射，可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化，解决了焊盘与走线之间的连接容易断裂的问题。

## Slide 26
四、布线——3D预览

## Slide 27
五、输出——交付生产加工（Gerber）
1、CADCAM输出：Gerber、NC Drill、工具文件等。
Gerber格式是线路板行业软件描述线路板（线路层、阻焊层、字符层等）图像及钻、铣数据的文档格式集合。 它是线路板行业图像转换的标准格式。
现存Gerber有三个版本：
（1）Gerber X2： 最新的Gerber格式，可以插入板的层叠信息及属性；
（2）扩展Gerber即RS-274X，被普遍使用；
（3）标准Gerber即RS-274D，是老版本，正逐渐被废弃并被RS-274X所取代。

## Slide 28
五、输出——交付生产加工（ODB++）
2、ODB++输出
ODB++ 格式由Valor Systems开发，ODB++是当今智能水平最高的 CAD/CAM 数据交换格式，它可以在单个数据库中保存PCB 制造和装配所必需的全部工程数据。
ODB++比单个的输出格式的优势在于：
（1）它是单一、标准的格式，在PCB生产工业中通用。
（2）生产裸板所需的所有信息，包括层栈、工具大小 、
孔的类型都包含在数据库中 ，无需人能读懂的“工
具信息文件”。
（3）因包含了封装类型、元件放置及网表信息，因此拾、
放和裸板测试装备由ODB++数据驱动。
（4）内电层采用多边形比rastered更可取，这样文件会
较小。
（5）从Valor可得到免费的ODB++ viewer，可应用独
立软件封装查验正确性。

## Slide 29
五、输出——交付生产加工（图形输出）