## Slide 1
PROGRAM
SUMMARY REPORT
TEMPERATURE
HUMIDITY
COLLECTION
MONITORING
温湿度采集与监测
项目设计与实现
Temperature and Humidity Collection and Monitoring
DESIGN IMPLEMENTATION
汇报人：李吉聪
时间：2025.12.31
其他成员：温志超、陈梓欣、明鑫、白甲鑫、吕明昊

## Slide 2
PROGRAM
SUMMARY REPORT
TEMPERATURE
HUMIDITY
COLLECTION
MONITORING
项目背景与目标
01
下位机硬件实现
03
系统总体设计
02
上位机软件实现
04
目录
DESIGN IMPLEMENTATION
系统测试与结果
05
总结与展望
06

## Slide 3
PORTFOLIO
PART ONE
项目背景与目标
Project Background and Objectives
TEMPERATURE
HUMIDITY
COLLECTION
MONITORING
DESIGN IMPLEMENTATION
SUMMARY REPORT

## Slide 4
项目背景
在物联网技术飞速发展的今天，环境监测作为其重要应用领域之一，正发挥着越来越关键的作用。
传统的温湿度监测方式往往存在布线复杂、灵活性差、数据可视化程度低等问题。因此，开发一套低成本、便捷、直观的温湿度采集与监控系统，不仅具有重要的理论研究意义，更具备广泛的实际应用前景。
SUMMARY REPORT

## Slide 5
硬件采集
基于STM32与DHT11传感器，
实现温湿度数据的稳定、准确采集。
01
02
03
项目目标
SUMMARY REPORT
数据传输
通过串口通信协议，将采集到的
数据实时、可靠地传输至上位机。
上位机监控
利用Qt开发上位机，实现数据
可视化、曲线绘制及历史数据管理。

## Slide 6
PROGRAM
PART TWO
系统总体设计
Overall System Design
TEMPERATURE
HUMIDITY
COLLECTION
MONITORING
SUMMARY REPORT
DESIGN IMPLEMENTATION

## Slide 7
系统整体架构
下位机模块 (STM32)
作为系统的“感知”层，负责数据采集和指令执行。内置DHT11传感器驱动，定时读取温湿度数据，并通过串口与上位机通信。
SUMMARY REPORT
上位机模块 (Qt)
作为系统的“大脑”和“交互”层，负责数据处理和用户交互，接收数据后进行解析、存储和可视化展示，并提供操作界面。

## Slide 8
PROGRAM
PART THREE
下位机硬件实现
Lower-level hardware implementation
TEMPERATURE
HUMIDITY
COLLECTION
MONITORING
SUMMARY REPORT
DESIGN IMPLEMENTATION

## Slide 9
硬件选型
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2
主控芯片
选用STM32F103C8T6，基于ARM Cortex-M3内核，性价比高，资源丰富，适合嵌入式开发。
温湿度传感器
选用DHT11，低成本数字式传感器，响应快，抗干扰强，单总线通信简化硬件连接。
通信模块
选用USB-TTL模块（CH340），实现STM32串口与PC机USB口的电平转换和数据通信。
SUMMARY REPORT

## Slide 10
硬件连接原理图
与 STM32 的 GND 引脚共地。
GND 共地连接
PA9(TX) 与 PA10(RX) 实现串口通信。
USB-TTL 串口通信
VCC 电源连接
连接至 STM32 的 3.3V 电源输出。
DATA 数据传输
连接至 PA15 引脚
SUMMARY REPORT

## Slide 11
下位机软件设计
主要软件模块
DHT11驱动核心
01
02
SUMMARY REPORT
起始信号
MCU拉低总线 >18ms，释放总线等待响应。
响应信号
DHT11拉低总线80us，再拉高80us作为应答。
数据传输
发送40位数据，通过高电平持续时间判断0/1。
GPIO配置
将PA15引脚配置为开漏输出，模拟DHT11单总线时序。
DHT11驱动
编写初始化与读取函数，模拟完整通信协议。
UART串口配置
配置USART1波特率115200bps，用于与上位机通信。

## Slide 12
PROGRAM
PART FOUR
上位机软件实现
Implementation of upper computer software
TEMPERATURE
HUMIDITY
COLLECTION
MONITORING
SUMMARY REPORT
DESIGN IMPLEMENTATION

## Slide 13
上位机软件架构
SUMMARY REPORT
UI界面模块
负责用户交互，包括参数设置、数据显示、曲线图展示等。
串口通信模块
基于QSerialPort，负责与下位机进行数据的读写与配置。
数据处理模块
解析串口数据，提取温湿度值并进行格式转换。
数据可视化模块
使用QCustomPlot库，动态展示实时曲线图。
开发框架: Qt 5.4.0
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度
销售额 | 8.2 | 3.2

## Slide 14
UI界面设计
实时曲线图区
视艺术为情感与思想的出口，作品不浮于表面形式，而是真挚传达对生活、社会、人性等主题的感悟与思考。
串口配置区
设置串口号、波特率等参数，支持一键打开/关闭串口。
将日常观察与奇思妙想转化为新颖独特的创作概念，打破常规视觉模式。
数据显示区
SUMMARY REPORT

## Slide 15
核心功能实现
按约定格式提取温湿度数值，并进行有效性校验，确保数据准确可靠。
数据解析
集成QCustomPlot库绘制动态曲线，实时展示温湿度变化趋势，支持滚动。
使用QSerialPort枚举与配置串口，通过信号槽机制异步读取数据，避免阻塞UI。
串口通信
数据解析
SUMMARY REPORT

## Slide 16
PROGRAM
PART FIVE
系统测试与结果
System Testing and Results
TEMPERATURE
HUMIDITY
COLLECTION
MONITORING
SUMMARY REPORT
DESIGN IMPLEMENTATION

## Slide 17
测试环境搭建
硬件环境
SUMMARY REPORT
STM32F103C8T6 最小系统板
DHT11 温湿度传感器模块
USB-TTL 模块及杜邦线
PC机一台
硬件环境
Windows 11/ Keil MDK-ARM V5
Qt Creator 5.4.0 / 串口调试助手

## Slide 18
系统稳定采集并实时传输数据，无丢包现象。
数据采集与传输
上位机正确解析数据，并在文本框中准确显示。
数据解析与显示
测试结果与分析
动态绘制温湿度曲线，图表更新流畅。
实时曲线绘制
SUMMARY REPORT
连续运行无崩溃或数据异常。
长时间稳定性

## Slide 19
PROGRAM
PART SIX
总结与展望
Summary and Outlook
TEMPERATURE
HUMIDITY
COLLECTION
MONITORING
SUMMARY REPORT
DESIGN IMPLEMENTATION

## Slide 20
项目总结
项目完成情况
个人收获
01
02
SUMMARY REPORT
成功搭建基于STM32和DHT11的下位机数据采集系统。
开发基于Qt的上位机监控软件，实现数据解析与可视化。
完成系统联调测试，验证了系统的稳定性和可靠性。
深入实践STM32单片机外设配置与编程。
掌握DHT11传感器驱动及单总线协议。
熟练运用Qt框架进行GUI及数据可视化开发。

## Slide 21
未来展望
SUMMARY REPORT
增加无线通信
将有线串口通信改为无线方式（蓝牙、Wi-Fi），提高系统灵活性。
实现多传感器网络
扩展系统支持多个传感器节点，实现大范围环境监测。
数据存储与查询
完善数据存储，支持历史数据的查询、导出与分析。
增加报警功能
设置温湿度阈值，通过声音、弹窗等方式进行超限报警。
优化UI设计
使界面更美观易用，并增加更多个性化设置选项。

## Slide 22
PROGRAM
汇报结束
温湿度采集与监测程序
汇报人：李吉聪
时间：2025.12.31
TEMPERATURE
HUMIDITY
COLLECTION
MONITORING
Temperature and Humidity Collection and Monitoring
SUMMARY REPORT
DESIGN IMPLEMENTATION
其他成员：温志超、陈梓欣、明鑫、白甲鑫、吕明昊